# Содержание

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | ВВЕДЕНИЕ | 4 |
| 1. | Инженерно-геологические изыскания | 6 |
| 1.1 | Изученность инженерно-геологических условий | 6 |
| 1.2 | Физико-географические и техногенные условия | 6 |
| 1.2.1 | Рельеф и хозяйственное освоение территории | 6 |
| 1.2.2 | Гидрография | 6 |
| 1.2.3 | Климат | 6 |
| 1.3 | Методика и технология выполнения работ | 7 |
| 1.4 | Геолого-геоморфологическое строение | 9 |
| 1.4.1 | Геоморфологическое строение участка | 9 |
| 1.4.2 | Геологическое строение. | 9 |
| 1.4.3 | Инженерно-геологические условия участка изысканий | 10 |
| 1.5 | Гидрогеологические условия | 10 |
| 1.6 | Свойства грунтов | 11 |
| 1.6.1 | Свойства грунтов. | 11 |
| 1.6.2 | Анализ полученных результатов | 12 |
| 1.7 | Специфические грунты | 14 |
| 1.8 | Геологические и инженерно-геологические процессы | 14 |
| 1.9 | Инженерно-геологическое районирование | 15 |
| 1.10 | Сведения о контроле качества и приемке работ | 16 |
|  | Заключение | 17 |
|  | Используемые документы и материалы | 19 |

|  |  | Текстовые приложения | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прил_А | Приложение А. Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий. | 2 | 21 |
| 2 | Прил_Б | Приложение Б. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации | 2 | 23 |
| 3 | Прил_В | Приложение В Заключение №0067/2018 о состоянии измерений в лаборатории | 5 | 25 |
| 4 | Прил_Г | Приложение Г Паспорт химического анализа воды | 1 | 30 |
| 4 | Прил_Д | Приложение Д. Таблица физико-механических свойств грунтов по выделенным ИГЭ. | 1 | 31 |
| 5 | Прил_Е | Приложение Е Геотехническая карта монолита | 2 | 32 |
| 6 | Прил_Ж | Приложение Ж Сводная ведомость водных вытяжек | 3 | 34 |
| 7 | Прил_И | Приложение И Паспорт статического зондирования | 1 | 37 |
|  | (Архив) | Акты контроля и приемки полевых работ |  |  |
|  | (Архив) | Журнал рекогносцировки (описание точек маршрутных наблюдений) |  |  |

ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

| Перечень чертежей |  |  |
| --- | --- | --- |
| Схема площадки с картой фактического материала. | 1 | 38 |
| Инженерно-геологические колонки | 2 | 39 |
| Инженерно-геологический разрез | 1 | 41 |

# ВВЕДЕНИЕ

Инженерно-геологические изыскания на площадке объекта: «Индивидуальный жилой дом и гараж по адресу НСО, пос. Кольцово ТСН «Молодой специалист» участки 14\15», выполнены сотрудниками ООО «Синклиналь». Основанием для проведения работ является запрос №100/18-ИГИ от 05.06.2018 от собственника Берхина Б.Ю. Техническое задание представлено в текстовом приложении А.

Местоположение: НСО, Новосибирский район, МО р.п. Кольцово, ТСН «Молодой специалист» участки 14\15» КН: 54:19:164901:314 - 54:19:164901:313

Заказчик: Берхин Б.Ю.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Синклиналь» находится по адресу г. Новосибирск ул. Целинная, 25, зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Калининскому району г. Новосибирска с основным государственным регистрационным номером 1135476036497.

ООО «Синклиналь» осуществляет свою деятельность на основании свидетельства 076-01/И-038, выданной саморегулируемой организацией Некоммерческим партнерством инженеров-изыскателей «Геобалт» от 10.04.2013г.

Состав исполнителей приведен ниже в таблице 1.1

Таблица 1.1

Состав инженерно-геологической партии

| Должность | ФИО |
| --- | --- |
| Полевая стадия работ |
| Начальник партии | Назаров Д.К. |
| Геолог | Назаров Д.К. |
| Буровой мастер | Просеков Н.А. |
| Помощник бурового мастера | Куземич В.П. |
| Лабораторная стадия работ |
| Заведующий лабораторией | Сыдыкова И.Л. |
| Камеральная стадия работ |
| ГИП | Мармулев С.С. |
| Гл. геолог | Мармулев С.С. |
| Норма контроль | Мармулева А.П. |

Цели и задачи инженерных изысканий: Получение необходимых материалов и данных о природных условиях выбранной площадки и составления прогноза изменения природных условий с учетом влияния техногенных факторов.

Идентификационные сведения об объекте: Принадлежность к объектам социальной инфраструктуры. Уровень ответственности – КС-2 (нормальный).

Вид градостроительной деятельности: Архитектурно-строительное проектирование.

Этап выполнения инженерных изысканий: I и II этапы

Характеристика сооружения:

•	Размеры сооружения в плане: 16,5 х 14,5; гараж – 10,0 х 9,0. Этажность – 1. Фундаменты – по результатам инженерно-геологических изысканий.

Обзорная схема с указанием местоположения изучаемой площадки приведена на рисунке ниже.

Рис.1 Обзорная схема

Периоды проведения изыскательских работ приведены ниже в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Периоды проведения изыскательских работ

| Полевые работы | Лабораторные работы | Камеральные работы |
| --- | --- | --- |
| 06.06.2018 | 07-18.06.2018 | 19.06.2018 |

.

- Инженерно-геологические изыскания

  - Изученность инженерно-геологических условий

Сбор и обработка материалов изысканий прошлых лет и других данных об инженерно-геологических условиях территории осуществляется с учетом требований СП 47.13330.2016 и СП 11-105-97.

Проектируемое сооружение расположено в НСО, Новосибирский район, МО пос. Кольцово ТСН «Молодой специалист» участки 14\15» КН: 54:19:164901:314 - 54:19:164901:313. В ближайшей окрестности расположены земельные участки под строительство коттеджей, либо уже построенные дома.

Изыскания на участке проводились впервые, каких-либо архивных материалов Заказчиком представлено не было.

  - Физико-географические и техногенные условия

    - Рельеф и хозяйственное освоение территории

Рельеф площадки ровный, спланированный. Отметки высот по площадке согласно Google Earth составляют 171,0 м от уровня дневной поверхности. Вдоль улицы проходит канализация и воздушная линия электропередач. С севера, северо-запада, через дорогу, проходит полоса леса.

Проезд техники возможен в летний период, зимой – после расчистки подъездов.

    - Гидрография

Площадка располагается в пределах Иня-Бердского междуречья в 3,0 км в южном направлении от р. Иня. В 120 м на северо-запад находится овраг, где берет начало р. Забобуриха, левый приток р. Иня.

    - Климат

Климатическая характеристика района работ приводится по данным СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» Актуализированная редакция. По карте климатического районирования участок работ относится району IВ.

Метеостанция г. Новосибирск:

Таблица 1.2.2.1

Температурные параметры

| Характеристика | Месяцы | Год |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С | -17,3 | -15,7 | -8,4 | 2,2 | 11,1 | 17,0 | 19,4 | 16,2 | 10,2 | 2,5 | -7,4 | -14,5 | 1,3 |

Климатические параметры холодного периода года:

Абсолютная минимальная температура минус 50,00 С,

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 – минус 41, обеспеченностью 0,98 – минус 43.

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 37, обеспеченностью 0,98 – минус 41.

Количество осадков за ноябрь – март – 104 мм

Средняя относительная влажность воздуха в 15 ч (%) наиболее холодного месяца – 76.

Преобладающее направление ветра зимой – южное.

Климатические параметры теплого периода года:

Абсолютная максимальная плюс 37,00 С.

Количество осадков за апрель – октябрь – 321 мм.

Средняя относительная влажность воздуха в 15 ч (%) наиболее теплого месяца - 54.

Преобладающее направление ветра летом – южное.

Нормативное значение ветрового давления 1 раз в 5 лет (W0) принимается в зависимости от ветрового района (карта 3 прил. Ж, табл. 11.1 СП 20.13330.2011) [20]. Исследуемая территория относится к III району, согласно этому: W0= 0,38 кПа (38) кгс/м2.

Расчетное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности земли составляет 2,4 кПа (240кгс/м2) – IV район (карта 1* прил. Ж, табл. 10.1 СП 20.13330.2011 [20]).

Нормативное значение толщины стенки гололеда повторяемостью 1 раз в 5 лет принимается в зависимости от гололедного района – II район и составляет 5 мм (карта 4 прил. Ж, табл. 12.1 СП 20.13330.2011) [20].

  - Методика и технология выполнения работ

Виды и объемы работ по инженерно-геологическим изысканиям назначались согласно программе изысканий с учетом уровня ответственности, типа и характеристик проектируемого сооружения.

Полевая стадия работ выполнялась в начале июня 2018 г под руководством начальника опытно-полевой партии Назарова Д.К. (идентификационный номер Специалиста И-057039 Национальный реестр специалистов):

На площадке было выполнено бурение двух скважин Ǿ 148 мм буровой установкой УГБ 50 на базе автомобиля КАМАЗ и выполнение одной точки статического зондирования.

Объем полевых исследований приведен ниже в таблице 1.3.1

Таблица 1.3.1

Виды и объемы выполненных полевых работ

| № пп | Виды работ | Един. Изм. | Кол-во по программе | Кол-во факт. | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полевые работы |
|  | Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при проходимости: хорошей. Категория сложности II | км | 0,1 | 0,1 |  |
|  | Колонковое Скв. Ø-148 мм. | шт/п.м | 2/20 | 2/20 | РСН 74-88 |
|  | Статическое зондирование | тч. | 1 | 1 | ГОСТ 19912-2012 |
|  | Отбор монолитов | шт. | 5 | 2 | ГОСТ 12071-2014 |

Лабораторные исследования грунтов:

Лабораторные испытания выполнены в грунтовой лаборатории общества с ограниченной ответственностью производственное предприятие «Связькомплекс» (ООО ПП «Связькомплекс») (заключение №0067/2018 о состоянии измерений в лаборатории, действительно до 19.04.2021) (текстовое приложение В) на основании договора долгосрочной аренды от 01.12.2017 между ООО ПП «Связькомплекс» и ООО «Синклиналь» под руководством заведующей лабораторией Сыдыковой И.Л.

Объем лабораторных исследований приведен ниже в таблице 1.3.2

Таблица 1.3.2

Виды и объемы выполненных работ

| № пп | Виды работ | Един. Изм. | Кол-во по программе | Кол-во факт. | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лабораторные работы |
|  | Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) под нагрузкой до 0,6 Мпа | опр. | 5 | 2 | ГОСТ 5180-2015 ГОСТ 12536-2014 ГОСТ 12248-2010 |
|  | Пределы пластичности | опр. | 5 | 9 | ГОСТ 5180-2015 |
|  | Анализ водной вытяжки с определением по разности суммы натрия и калия | опр. | 2 | 2 | ГОСТ 26483-85 ГОСТ 26423-85 – ГОСТ 26428-85 |
|  | Стандартный (типовой) анализ воды | опр. | 1 | 1 | ГОСТ 57164-2016 ГОСТ 4011-72 ГОСТ 33045-2014 ГОСТ 4389-72 ГОСТ 31954-2012 ГОСТ 4245-72 ГОСТ 18164-72 ГОСТ 31957-2012 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 ГОСТ 23268.2-91 ГОСТ 23268.5-78 |
|  | Коррозионная активность грунтов и грунтовых вод по отношению к бетону | опр. | 3 | 3 | СП 28.13330.2012 |
|  | Коррозионная активность грунтов по отношению к стали | опр. | 2 | 2 | ГОСТ 9.602-2016 |

Камеральная обработка материалов полевых и лабораторных работ, а также написание отчета выполнены камеральной группой под руководством гл. геолога Мармулева С. С. (идентификационный номер Специалиста И-055959 Национальный реестр специалистов).

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий составлен в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами, принятые технические решения обеспечивают безопасность объекта в соответствии со ст.7 Федерального закона №184ФЗ «О техническом регулировании».

В результате проведенных исследований получены и приведены нормативные и расчетные значения физико-механических характеристик грунтов, залегающих в основании будущих сооружений.

  - Геолого-геоморфологическое строение

    - Геоморфологическое строение участка

В геоморфологическом отношении, в широком смысле, территория работ принадлежит к Колывань-Томскому региону представляя собой несколько приподнятую расчлененную равнину с абсолютными отметками от 100 до 300 м, плавно понижающуюся в сторону Западно-Сибирской низменности.

Основными дренами территории являются реки Обь, Иня, Бердь и их притоки. По долинам рек прослеживаются пойма и надпойменные террасы.

Колывань-Томская возвышенность в тектоническом отношении представляет собой герцинский прогиб, заложенный в девоне в живетское время на породах второго структурного этажа, в триасе превратившийся в складчатую зону.

В геоморфологическом отношении площадка располагается в пределах Приобского плато, района Буготакского увала.

    - Геологическое строение.

Территория площадки относится к Алтае-Саянскому инженерно-геологическому региону, Колывань-Томской области.

Геологические условия района в значительной степени определяются незначительным по глубине залеганием палеозойских скальных грунтов кристаллического фундамента и сравнительно маломощным чехлом песчано-глинистых кайнозойских отложений. В рассматриваемом районе часто наблюдаются выходы коренных пород по берегам рек.

Породы палеозойского фундамента представлены трещиноватыми аспидными глинистыми сланцами, интенсивно рассланцованными, часто перекрыты корой выветривания различной мощности. В результате активной водной эрозии постоянными водными потоками элювиальные грунты часто бывают смыты. В таких местах аллювиальные грунты, часто русловой фации, залегают непосредственно на скальных грунтах.

В геологическом строении плато принимают участие неоген-четвертичные отложения кочковской и краснодубровской свит общей мощностью от 5-10 м до 75 м.

Инженерно-геологические условия территории обусловлены свойствами покровных лессовых грунтов, слагающих верхнюю 20-метровую толщу. Эта толща представлена лессовыми супесями и суглинками, переслаивающимися с пылеватыми песками.

В пределах исследованной глубины 10,0 м на площадках выделены следующие инженерно-геологические элементы (графическое приложение):

    - Инженерно-геологические условия участка изысканий

Верхняя часть разреза:

ПРС – почвенно-растительный слой мощностью до 0,1 м.

ИГЭ-1в - Суглинок легкий песчанистый мягкопластичной консистенции среднепучинистый (saQIII). Залегает под ПРС до глубины 2,3 – 2,5 м от уровня дневной поверхности.

Нижняя часть разреза:

ИГЭ-1д- Суглинок легкий пылеватый текучей консистенции с примесью органических веществ (saQIII). Слой вскрыт под ИГЭ 1в, вплоть до разведанной глубины 10,0 м. Вскрытая мощность слоя составляет до 7,5 м.

Категория грунтов по трудности разработки согласно ГЭСН 2001-01 сборник №1 «Земляные работы» - 35а.

  - Гидрогеологические условия

В период проведения изысканий (начало июня 2018 г) грунтовые воды были вскрыты на глубине 2,3 – 2,5 м. (отметка 168,7 м). Установившийся уровень составил 168,7 м.

Согласно проведенному химическому анализу вода гидрокарбонатная –натриево-кальциевая, пресная, умеренно жесткая, слабощелочная, неагрессивна к марке бетона любой водопроницаемости. Грунтовые воды неагрессивны к арматуре железобетонных конструкций при постоянном погружении и периодическом смачивании (текстовое приложение Е).

Настоящие изыскания проводились в период с максимальным уровнем грунтовых вод. Уровневый режим грунтовых вод г. Новосибирска характеризуется наличием сезонного колебания уровня грунтовых вод, амплитуда сезонного колебания составляет 2,0 м. Наиболее высокие уровни наблюдаются в мае-июне, наиболее низкие в феврале-марте. Таким образом, уровень грунтовых вод в годовом цикле может меняться от +0,5 м до -1,5 м от зафиксированного.

Коэффициент фильтрации суглинков ИГЭ 1в принять 0,03 м/сут, ИГЭ 1д – 0,08 м/сут.

  - Свойства грунтов

    - Свойства грунтов.

Таблица физико-механических свойств природных грунтов выделенных инженерно-геологических элементов согласно лабораторных исследований приведена в приложении Д. Ниже представлено краткое описание средних значений физико-механических свойств грунтов основания для выделенных ИГЭ по площадке.

ИГЭ-1в Суглинок легкий песчанистый мягкопластичной консистенции среднепучинистый. Ниже приводятся характеристики грунта:

|  | s |  | d | n | e | W | Sr | WL | WP | IP | IL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  |
| An | 2,66 | 2,00 | 1,65 | 38 | 0,612 | 0,21 | 0,91 | 0,25 | 0,17 | 9 | 0,53 |

|  |  | C | E |  вод | C вод | E вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| An | 22,4 | 0,021 | 6,7 |  |  |  |

Грунты ИГЭ–1в обладают средней коррозионной агрессивностью по отношению к углеродистой и низколегированной стали.

Грунт – незасоленный; неагрессивен по содержанию хлоридов на арматуру в железобетонных конструкциях, к бетонам марки W4-W20 – не агрессивен. К металлическим конструкциям – слабоагрессивен (текстовое приложение Ж).

Согласно проведенному статическому зондированию, средневзвешенные значения по слою: qс, МПа – 2,711; fs, кПа – 33

ИГЭ-1д - Суглинок легкий пылеватый текучей консистенции с примесью органических веществ:

|  | s |  | d | n | e | W | Sr | WL | WP | IP | IL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n |  |  |  |  |  | 9 |  | 8 | 8 |  |  |
| An | 2,70 | 1,95 | 1,54 | 43 | 0,753* | 0,26 | 0,94 | 0,26 | 0,17 | 9 | > 1 |
| S |  |  |  |  |  | 0,018 |  | 0,015 | 0,012 |  |  |
| ν |  |  |  |  |  | 0,07 |  | 0,06 | 0,07 |  |  |
| min |  |  |  |  |  | 0,24 |  | 0,23 | 0,16 | 6 | 0,80 |
| max |  |  |  |  |  | 0,30 |  | 0,27 | 0,19 | 13 | 1,00 |

*- коэффициент пористости вычислен согласно статическому зондированию по формуле: е =0,765-0,185*lg qs.

Согласно проведенному статическому зондированию, средневзвешенные значения по слою: qс, МПа – 1,283; fs, кПа – 37.

|  |  | C | E | е (коэф пор) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Х-ки | 22,2 | 0,016 | 7,4 | 0,753 |

Примечание: прочностные и деформационные характеристики по данным статического зондирования пылевато-глинистых грунтов (ИГЭ-1д) вычислены по рекомендациям «Основания, фундаменты и механика грунтов» №4. 1990 г.

О.И Игнатова, Л.Г. Мариупольский, А.З. Гистер, «Оценка механических характеристик грунтов по данным статического зондирования», по формулам:

.

Грунт – незасоленный; слабоагрессивен по содержанию хлоридов на арматуру в железобетонных конструкциях при толщине защитного слоя 20 мм при марке бетона W4-W6., к бетонам марки W8-W20 – не агрессивен. К металлическим конструкциям – слабоагрессивен (текстовое приложение Ж).

Среднее содержание органического вещества в грунтах слоя – 6%.

    - Анализ полученных результатов

Нормативные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов ИГЭ-1в приняты согласно проведенным лабораторным испытаниям, для грунтов ИГЭ-1д – согласно проведенному статическому зондированию.

Ниже приведены рекомендуемые значения физико-механических характеристик грунтов основания:

Таблица 1.6.2.1

Рекомендуемые физико-механические характеристики грунтов основания

  - Специфические грунты

Специфические грунты на площадке изысканий представлены ИГЭ 1д – суглинками с примесью органических веществ до 6%.

В остальном грунты основания непросадочные, ненабухающие, незасоленные, реакционно-способные минералы в составе грунтов отсутствуют.

  - Геологические и инженерно-геологические процессы

Из возможных опасных инженерно-геологических процессов в пределах обследуемого района необходимо отметить пучинистые свойства грунтов верхней части разреза.

Промерзание грунтов начинается с ноября и продолжается до начала апреля.

Нормативная глубина промерзания (под оголенной поверхностью) вычислена по формуле  согласно СП 22.133330.2011 [18], п. 5.5.2.

Mt для данной площадке принять 63,3 d0 – 0,23 (для суглинков). Нормативная глубина промерзания, высчитанная согласно описанным выше данным, составляет 183 см.

Характеристика грунтов по степени пучинистости представлена в таблице 1.8.1.

Таблица 1.8.1

Степень пучинистости грунтов

| ИГЭ | Наименование грунтов | Wcr |  | Efh | Степень пучинистости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИГЭ-2а | Супесь песчанистая твердой консистенции непросадочная слабопучинистая | 0,165 | Rf х 10² при Wест | 0,506 | 5,1 | среднепучинистая |

В гидрогеологическом отношении исследуемая территория неблагоприятна для строительства.

Согласно СП 11-105-97 часть 2, Приложение И: Область (по наличию процесса подтопления) – I (подтопленные). Район (по условиям развития процесса) - I–А (подтопленная в естественных условиях), участок (по времени развития процесса) – I-А-1 (постоянно подтопленные) [22].

Согласно картам общего сейсмического районирования территории – ОСР-2012 А – район работ для средних по сейсмическим свойствам грунтов относится по шкале МSК-64 к 6-бальной зоне.

Развитие других опасных инженерно-геологических процессов на площадке строительства не наблюдается.

Категории оценки сложности природных условий – средней сложности. Категория опасности процессов – весьма опасная (пучение, подтопление), (СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий).

  - Инженерно-геологическое районирование

- Участок изысканий относится к одному геоморфологическому элементу;

- По литологии выделен – 1 слой;

- Подземные воды - имеется один выдержанный горизонт подземных вод с однородным химическим составом;

- Геологические и инженерно-геологические процессы, отрицательно влияющие на условия строительства и эксплуатации зданий и сооружений –не оказывают решающее влияние на выбор проектных решений, строительство и эксплуатацию объектов (морозное пучение, подтопление);

- Специфические грунты в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой – присутствуют (грунты с примесью ОВ - не оказывают существенного влияния на выбор проектных решений, строительство и эксплуатацию объектов);

Категория сложности инженерно-геологических условий – II (средней сложности) (приложение Б СП 11-105-97 часть I).

Геотехническая категория сооружения в соответствии с табл. 4.1 СП 22.13330.2016 – 2.

Площадка строительства характеризуется достаточно однородным строением. Расчет свай проводился с глубины 0,5 м от уровня дневной поверхности. Сваю в составе фундамента согласно [24] следует рассчитывать из условия N ≤ γ0 Fd/γn γk..

Расчет несущей способности Fd для свай сечением 0,30 х 0,30 м разной глубины погружения приведен таблице 1.9.1 ниже.

Таблица 1.9.1

Расчет несущей способности Fd для свай сечением 0,30 х 0,30 м разной глубины погружения

| Глубина погружения, м | Сечение сваи, см | fh*U, кН | RS*A, кH | FU, кH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0,3 x 0,3 | 62,6 | 83,0 | 145,6 | 134,0 |
| 4 | 0,3 x 0,3 | 112,7 | 79,0 | 191,7 | 176,4 |
| 5 | 0,3 x 0,3 | 125,6 | 93,2 | 218,7 | 201,2 |
| 6 | 0,3 x 0,3 | 167,3 | 73,8 | 241,1 | 221,8 |
| 7 | 0,3 x 0,3 | 179,4 | 74,9 | 254,4 | 234,0 |
| 8 | 0,3 x 0,3 | 201,3 | 108,0 | 309,3 | 284,5 |
| 9 | 0,3 x 0,3 | 243,3 | 149,4 | 392,7 | 361,3 |
| 10 | 0,3 x 0,3 | 377,3 | 158,4 | 535,7 | 492,9 |

Прогноз изменений инженерно-геологических условий.

В процессе эксплуатации сооружения значительных изменений инженерно-геологических условий не ожидается.

  - Сведения о контроле качества и приемке работ

Контроль полевых, камеральных и лабораторных работ включает в себя акты полевого контроля (акт о заложении скважины, акт о ликвидации буровой скважины, акт контрольного замера глубины скважины, акт сличения с натурой инженерно-геологической документации), приемки полевых и лабораторных работ, предоставления фотоматериалов, подтверждающих выполнение работ.

Акты полевого контроля составлены, подписаны и находятся в архиве организации вместе с полевой документацией.

Предоставленные полевой партией фотоматериалы изучены, материалы проб в целом соответствуют описанию пород в буровых журналах, количество их достаточно, достоверность – не вызывает сомнения.

Лабораторные работ выполнялись по существующим методикам в соответствии с действующими нормативными документами.

В целом, изыскания выполнены качественно, достоверность их не вызывает сомнения. Незначительные неточности, вскрытые главным геологом – оперативно исправлены. Рекомендации нормоконтроля – учтены.

# Заключение

На основе проведенных инженерно-геологических изысканий основные выводы можно сформулировать следующим образом.

- Проектируемое сооружение расположено в НСО, Новосибирский район, МО пос. Кольцово ТСН «Молодой специалист» участки 14\15» КН: 54:19:164901:314 - 54:19:164901:313.

- Отметки высот по площадке согласно Google Earth составляют 171,0 м от уровня дневной поверхности. Вдоль улицы проходит канализация и воздушная линия электропередач. С севера, северо-запада, через дорогу, проходит полоса леса.

- В 120 м на северо-запад находится овраг, где берет начало р. Забобуриха, левый приток р. Иня.

- Климатическая характеристика района работ приводится по данным СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» Актуализированная редакция. Метеостанция г. Новосибирск:

- В геоморфологическом отношении площадка располагается в пределах Приобского плато, района Буготакского увала.

- В пределах исследованной глубины 10,0 м на площадке выделены следующие инженерно-геологические элементы:

ПРС – почвенно-растительный слой мощностью до 0,1 м.

ИГЭ-1в - Суглинок легкий песчанистый мягкопластичной консистенции среднепучинистый (saQIII).

ИГЭ-1д - Суглинок легкий пылеватый текучей консистенции с примесью органических веществ (saQIII).

- Категория грунтов по трудности разработки согласно ГЭСН 2001-01 сборник №1 «Земляные работы» суглинки – 35а.

- Грунтовые воды были вскрыты на глубине 2,3 – 2,5 м. (отметка 168,7 м). Установившийся уровень составил 168,7 м.

- Согласно проведенному химическому анализу вода гидрокарбонатная – натриево-кальциевая, пресная, умеренно жесткая, слабощелочная, неагрессивна к марке бетона любой водопроницаемости. Грунтовые воды неагрессивны к арматуре железобетонных конструкций при постоянном погружении и периодическом смачивании.

- Суглинки ИГЭ-1в обладают средней коррозионной агрессивностью по отношению к углеродистой и низколегированной стали. Неагрессивны по содержанию хлоридов на арматуру в железобетонных конструкциях, к бетонам марки W4-W20 – не агрессивен. К металлическим конструкциям – слабоагрессивны.

- Суглинок ИГЭ-1д - незасоленный; слабоагрессивен по содержанию хлоридов на арматуру в железобетонных конструкциях при толщине защитного слоя 20 мм при марке бетона W4-W6., к бетонам марки W8-W20 – не агрессивен. К металлическим конструкциям – слабоагрессивен.

- Рекомендуемые нормативные и расчетные характеристики грунтов основания приведены в разделе 1.6.2 настоящего технического отчета.

- Специфические грунты на площадке изысканий представлены ИГЭ 1д – суглинками с примесью органических веществ до 6%.

- Нормативная глубина промерзания составляет 183 см.

- Суглинки верхней части разреза (ИГЭ-1в) при естественной влажности - среднепучинистые.

- В гидрогеологическом отношении исследуемая территория неблагоприятна для строительства - по характеру подтопления является постоянно подтопленной.

- Согласно картам общего сейсмического районирования территории – ОСР-2012 А – район работ для средних по сейсмическим свойствам грунтов относится по шкале МSК-64 к 6-бальной зоне.

- Категории оценки сложности природных условий – средней сложности. Категория опасности процессов – весьма опасная (пучение, подтопление), (СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий).

- Категория сложности инженерно-геологических условий – II (средней сложности) (приложение Б СП 11-105-97 часть I).

Рекомендуется:

- При проектировании оснований и фундаментов следует предусматривать мероприятия, не допускающие дополнительного увлажнения пучинистых грунтов ИГЭ-1в, в том числе и техногенными утечками, а также промораживания основания в период строительства.

- При незапланированной остановке строительства и при консервации сооружений необходимо до наступления зимнего периода выполнить мероприятия по предотвращению деформаций и разрушений, обусловленных процессами сезонного промерзания-оттаивания пучинистых грунтов основания.

- Во избежание промерзания грунтов под подошвой фундаментов в подвальных и цокольных этажах недостроенных или построенных зданий без обеспечения теплового контура следует организовать временное отопление этих помещений в зимние месяцы или применение теплоизоляции.

- Не допускается укладка фундаментов на промороженный грунт основания без проведения специальных исследований замерзшего грунта. Для предотвращения деформаций и разрушения фундаментов необходимо проводить проверку устойчивости фундаментов на действие касательных и нормальных сил морозного пучения.

- При устройстве фундаментов в зимний период для предохранения грунтов от промерзания следует устраивать временные теплоизоляционные покрытия, параметры которых определяются в соответствии с теплотехническим расчетом.

# Используемые документы и материалы

- ГОСТ 12071-2014. Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов.

- ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения.

- ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы определения физических характеристик.

- ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава.

- ГОСТ 23161-2012 Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности.

- ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости.

- ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация.

- ГОСТ 20522-2012. Грунты методы статистической обработки результатов испытаний.

- ГОСТ 30672-2012 Грунты. Полевые испытания. Общие положения.

- ГОСТ 20276-2012 Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости.

- ГОСТ 19912-2001 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием.

- ГОСТ Р 54257-2010 Надежность строит конструкций и оснований. Основные положения и требования.

- ГОСТ 9.602-2016 Сооружения подземные. Общие требования по защите то коррозии.

- ГОСТ 21.302-2013 СПДС. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям.

- ГОСТ Р 21-1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

- СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

- СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений.

- СП 14.13330.2011 Строительство в сейсмических районах.

- СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия.

- СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ.

- СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть II. Правила производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов.

- СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть III. Правила производства работ в районах распространения специфических грунтов.

- СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты.

- СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии

- СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная редакция.

- СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий

- СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения.

- СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территорий от затопления и подтопления.

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Строительное производство.

- ПБ 08-37-2005 «Правила безопасности при геологоразведочных работах».

# Text boxes

2