|  | Капитальный ремонт помещений раздевалки ООО "Алмета" |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ведомость объёмов работ |  |  |
|  | Демонтажные работы | Объём | ед.изм |
| 1 | Демонтаж дверей |  | 23 | ед |
| 2 | Демонтаж унитаза | 4 | ед |
| 3 | Демонтаж умывальников | 4 | ед |
| 4 | Демонтаж труб водонапорных | 87 | мп. |
| 5 | Демонтаж труб канализационных | 43 | мп. |
| 6 | Демонтаж подоконников | 24 | ед |
| 7 | Отбивка штукатурки | 760 | м2 |
| 8 | Демонтаж перегородок из кирпича | 380 | м2 |
| 9 | Демонтаж керамической плитки | 92 | м2 |
| 10 | Демонтаж цементно песчаной стяжки | 74 | м2 |
| 11 | Демонтаж линолиума | 466 | м2 |
| 12 | Демонтаж плинтуса | 248 | мп. |
| 13 | Демонтаж светильников | 61 | ед |
| 14 | Демонтаж эл.кабелей | 488 | мп. |
| 15 | Демонтаж розеток |  | 32 | ед |
| 16 | Очистка стен от краски | 372 | м2 |
| 17 | Демонтаж труб вентиляции | 47 | мп. |
| 18 | Утилизация мусора, подъём материалов | Объём | ед.изм |
| 19 | Вынос мусора в контейнер | 123 | тн |
| 20 | Подъём материалов | 118 | тн |
|  | Полы |  |  | Объём | ед.изм |
| 21 | Очистка пола от клея | 466 | м2 |
| 22 | Грунтовка пола |  | 540 | м2 |
| 23 | Устройство подстилающего слоя из керамзита | 39 | м2 |
| 24 | Устройство стяжки по керамзитобетону | 39 | м2 |
| 25 | Устройство стяжки цементно-песчаной | 113 | м2 |
| 26 | Устройство наливного пола | 427 | м2 |
| 27 | Устройство гидроизоляции оклеечной | 42 | м2 |
| 28 | Устройство гидроизоляции обмазочной | 187 | м2 |
|  | Отделочные работы по полу | Объём | ед.изм |
| 29 | Грунтовка пола |  | 536 | м2 |
| 30 | Устройство покрытий из кер.плитки | 459 | м2 |
| 31 | Укладка плитки пола в с/у | 77 | м2 |
| 32 | Устройство плинтуса из плитки | 194 | мп |
|  | Черновые работы по стенам | Объём | ед.изм |
| 33 | Обшивка колонн ГКЛ по мет.каркасу | 14 | ед |
| 34 | Кирпичная кладка прегородок 125 мм | 92 | м2 |
| 35 | Кладка перегородок из пазогребневого блока | 200 | м2 |
| 36 | Штукатурка стен |  | 534 | м2 |
|  | Отделка стен |  | Объём | ед.изм |
| 37 | Грунтовка стен |  | 397 | м2 |
| 38 | Облицовка стен кер.плиткой | 397 | м2 |
| 39 | Грунтовка стен под малярку | 363 | м2 |
| 40 | Шпатлевка стен | 363 | м2 |
| 41 | Окраска стен |  | 363 | м2 |
|  | Монтаж подоконников и дверей | Объём | ед.изм |
| 42 | Монтаж подоконников ПВХ | 24 | шт |
| 43 | Установка межкомнатных дверей (аллюминиевые) | 12 | шт |
|  | Потолки под окраску | Объём | ед.изм |
| 44 | Грунтовка потолка |  | 82 | м2 |
| 45 | Штукатурка бетонных балок | 82 | м2 |
| 46 | Шпатлевка балок |  | 82 | м2 |
| 47 | Окраска балок |  | 82 | м2 |
|  | Подвесные потолки | Объём | ед.изм |
| 48 | Монтаж потолка Армстронг | 482 | м2 |
| 49 | Монтаж реечного потолка | 29 | м2 |
|  | Водопровод и канализация | Объём | ед.изм |
| 50 | Разводка труб воды и канализации- скрытый монтаж | 44 | точек |
| 51 | установка распределительных колекторов | уст.проек |  |
|  | Монтаж сан-тех фаянса | Объём | ед.изм |
| 52 | Устройство сан.тех поддонов из кер.плитки | 23 | ед |
| 53 | Устройство перегородок из листового ПВХ | 25 | ед |
| 54 | Монтаж смесителей | 31 | ед |
| 55 | Монтаж унитаза |  | 8 | ед |
| 56 | Монтаж писуара настенного | 4 | ед |
| 57 | Монтаж умывальника | 8 | ед |
| 58 | Монтаж зеркала |  | 14 | ед |
|  | Прокладка кабелей | Объём | ед.изм |
| 59 | Штробление стен |  | 100 | мп |
| 60 | Монтаж кабеля силового(подключение розеток и светильников) | 500 | мп |
| 61 | Монтаж подрозетников и расп.коробок | 80 | ед |
|  | Монтаж электрооборудования | Объём | ед.изм |
| 60 | Установка розеток и выключателей | 46 | ед |
| 61 | Установка светильников армстронг | 90 | ед |
| 62 | Установка точечных светильников | 50 | ед |
| 63 | Монтаж сушилки для рук | 4 | ед |
| 64 | Монтаж фена |  | 6 | ед |

Монтаж вентиляции

65  Монтаж воздуховодов и диффузоров по потолку.                            200           мп.