Строительство согласно СП 31-105-2002

Каркасный одноэтажный дом 6х9, с террасой (2х9) под общей крышей (крыша двускатная, угол 25 градусов). Высота потолка внутри 2,6 м.

Грунт подмосковный суглинок, УГВ ориентировочно 1,2-1,3 м. Фундамент лента мелкозаглубленная ( ширина 0,35;  высота 0,6 –из них 0,2 ниже уровня почвы, внутренние перемычки фундамента шириной 0,2

Работы по фундаменту:

1.Разметка фундамента на участке (от «красной линии»)

копка траншеи глубиной 0,5 ( от поверхности в самой нижней точке)

ширина песчанной подушки  0,6

отклонение дна траншеи от горизонтали не должно превышать требования СНиП

укладка на дно и стены («корыто») геотекстиля, черного лутрасила под песок с выходом на поверхность почвы

обратная засыпка песком с послойной трамбовкой по 0,15 см в 2 слоя+обратная засыпка пазух с уплотнением

подсыпка обратная (верхний слой) по уровню=подошва фундамента по уровню

установка пластиковых подставок под нижний ярус арматуры

вязка арматуры  по моему скану-схеме (арматура сечением 10 и 6 мм)

установка опалубки (лицевая поверхность фундамента должна быть без полос от доски)

заливка бетоном (миксер, бетон марки М 350)-верхний уровень заливки бетона-по уровню, перепад не более 2 см, местная неровность не более 5 мм

обязательное использование вибратора при заливке

гидроизоляция верха фундамента (гидроизол внахлест 0,3,  на горелку)

установка продухов на одинаковой высоте -10 см от верха фундамента (а\ц труба 100 мм, смотреть установку и количество продухов на доп.листе)

уход за фундаментом-укрытие пленкой

установка шпилек с шагом 2-2,5 м

покраска лицевой части фундамента краской по бетону или мастикой в 2 слоя

2. Устройство пола:

обработка нижней обвязки, балок перекрытия, лаг пола, подшивки пола снизу в 2 слоя -Линофикс, Неомид , Сенеж ( количество слоев обработки по технологии для этой жидкости)

установка балок перекрытия 50х200

установка лаг пола с шагом 0,6

подшивка пола снизу для удержания утеплителя (брусок+доска от опалубки, обязательно обработанная антисептиком в 2 слоя)

укладка  утеплителя 100 – эковата

настил чернового пола на желтые саморезы –ОСБ 16мм

2.1. Устройство пола в ванной комнате (предусмотреть уклон в сторону слива)

то же самое, но вместо ОСБ:

укладка доски 25 мм  на желтые саморезы

установка гидроизола внахлест 0,3 с проклейкой швов битумной мастикой (завести на стены вверх на 10 см)

установка ЦСП  12 мм в 2 слоя вперехлест  со смещением стыков (с промазкой стыков битумной мастикой)

Установка вводов\выводов  труб через пол, стены (с дополнительным укреплением по вырезам, устройством дополнительных накладок пароизоляции )

3. Установка деревянного (из доски) каркаса по СП-31-105-2002﻿, с устройством подкосов, только на гвозди, между стойками каркаса 58-59см

установка враспор (без щелей) плитного утеплителя 50+50 вразбежку, плотностью не менее 50 кг/куб.м

установка внизу вверх (следующая мембрана должна ложиться на нижнюю) пароизоляционной мембраны ( изовер) внахлест 0,2 (со стороны помещения), с проклейкой всех швов скотчем

обшивка плитным материалом по стойкам каркаса-фанера (шлифованная с одной стороны, не ниже 2 сорта) толщиной 9мм с зазором 2-3мм, крепление вразбежку

установка паропроницаемой ветрозащитной мембраны (изовер)-со стороны улицы

устройство деревянной  горизонтальной обрешетки –вентзазора

обшивка ЦСП 12мм (горизонтально по силовым стойкам каркаса)

3.1.Устройство  стен  в ванной комнате внутри помещения:

установка каркаса внутренних стен брус 0,5

установка плитного утеплителя- Шуманет БН  50 или Роквул АКУСТИК БАТТС 50- (для звукоизоляции)

установка плоского шифера  10 мм

3.2. Устройство потолка в ванной комнате:

перекрытие дома с утеплителем+

установка плоского шифера  10 мм (без фанеры)

Установка легкой пустотелой  перегородки (брус 0,5+плоский шифер 10) в ванной комнате

3.3.Установка гофрированного шланга для вентиляции в подкровельное пространство и далее под свесы крыши в ванной комнате и в туалетной комнате

3.4. Стены внутри дома:

устройство каркаса на брус 0,5

установка плитного утеплителя -шуманет БН  50 или Роквул АКУСТИК БАТТС 50- (для звукоизоляции)

обшивка плитным материалом -фанера (шлифованная с одной стороны, не ниже 2 сорта) толщиной 9мм, с зазором 2-3мм

4. Устройство утепленного перекрытия (потолок) по СП-31-105-2002﻿

устройство перекрытия

укладка рулонного утеплителя 150мм

установка  пароизоляционной мембраны (изовер) внахлест 0,2, с проклейкой всех швов  скотчем

обшивка плитным материалом-фанера 9мм (шлифованная с одной стороны, не ниже 2 сорта) с зазором 2-3мм, крепление вразбежку

5. Кровля

устройство стропильной системы (шагом 0,6), балка 150х50

установка гидроизоляционной мембраны (изоспан) внахлест

установка кровельной обрешетки

укладка цветного (коричневого) волнового  шифера  или кровельного профлиста

установка планки конька, торцевой планки (под цвет шифера)

устройство свеса с крыши 50-70см с защивкой снизу плоским  шифером 10 мм (с зазором для вентиляции)

6. Пирог фронтонной стены:

устройство деревянного каркаса стен

обшивка ЦСП 12мм ( по силовым стойкам каркаса)

7. Установка 3-х окон пластиковых с использованием гидроизоляционной  и пароизоляционной ленты

высота окна от пола 0,9

заглубление оконного профиля на середину проема (посередине утеплителя)

заполнение монтажного зазора (2-2,5 см) пенным утеплителем –использовать не расширяющуюся пену

8. Установка дверей:

установка входной железной двери (на анкерные) ш. 950 мм, в. 2050 мм

9. Установка системы стока воды (отливов)

10. Устройство террасы 2х9:

пол: защивка половой доской

потолок: защивка плитным материалом (плоский шифер 10 мм) с зазором для вентиляции

устройство поддержки крыши на террасе брусом 100х100

устройство декоративных перил

11.Устройство  2-х бетонных лестниц (с 2-х сторон террасы) по 2 ступеньки

12. Электрика (ввод,  разводка)