Перечень работ по дому

На текущий момент есть:

- Свайный фундамент

- Стены: сухой профилированный брус 140x188

- Крыша: металлочерепица с утеплителем (обрешетка, гидро- и параизоляция, утеплитель 200), водосточная система

- Балки 200x100

- Оконные и дверные проемы отделаны обсадой

- Сборка апрель-июнь 2014 г.

Требуется:

- Подгонка обсады под установку окон, дверей

- Перенос дверного проема из прихожей в гостиную (см. план I этажа).

- Пол первого этажа (черновой пол, паро-гидроизоляция, утепление 200 (предварительно «Эковата»), контробрешетка, основание из  фанеры/ОСБ)

- Потолок первого этажа/пол второго этажа (вагонка/ имитация бруса, пароизоляция, звуко-шумоизоляция 200 (материал обсуждается), контробрешетка, основание из фанеры/ОСБ)

- Отделка потолка мансарды этажа вагонкой/имитацией бруса

- Устройство каркасных перегородок со звуко-шумоизоляцией  (материал обсуждается) и отделка имитацией бруса (см. планы I и II этажей)

- Устройство лестницы (см. планы I и II этажей)

- Частичная или полная герметизация щелей внутри и снаружи (в том числе в углов/перерубов) с утеплением

- Окраска внутренних стен со шлифовкой (шлифовка, обработка стен лессирующим составом ADLER в 2 слоя)

- Покрытие лестницы лаком

- Покрытие ламинатом пола первого и второго этажей

- Установка межкомнатных дверей (8 шт.)

- Отделка окон (подоконники, откосы и наличники), устройство плинтусов

- Устройство стен и пола мастерской (текущего машиноместа) с утеплением 200 (материал обсуждается), ступеньки из прихожей.

- Устройство входной группы: 2 навеса, ступеньки и подиум, покрытие лаком/покраска (см. «Вид входной группы»)

- Устройство машиноместа: навес, столбы и пол (песок и тротуарная плитка) (см. «Вид входной группы»)

- Устройство беседки: пол – песок и тротуарная плитка, столбы, навес, ступеньки из дома, покрытие лаком/покраска